设备采购询比价公告

- 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心拟通过公开比价方式进行磨样机

等5台设备采购项目，诚挚邀请符合资格邀请的潜在申请人参与本项目比价，有关事项如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 | 依据标准号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨样机 | 1台 | 磨削盘直径400 mm，可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片使用，转速至少有两档可选择，满足钢铁、铜等金属材料的光谱、硬度、金相 | / | 金属材料制样 |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1台 | 1、室温-200℃ 2、精确度0.1℃ 3、控温精度±1℃ 4、内腔尺寸 约550×450×550mm | GB 474-2008 | 用于煤制样 |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 室温～300℃ 控温±1℃ 精度0.1℃ | GB/T 601-2016 | 用于化学实验 |
| 4 | 604-175磁性探头 | 1台 | 可在无需要预先校准的情况下直接测量，弹性测量系统使测量压力恒定，并有抗磨损涂层，适合于测量直径在9mm以上的内孔，若直径小于20mm,可使用外部触发，从手柄至测量元件之间的轴长为150mm，亦即可测量的最大距离。 | GB/T 4956-2003 | 配合FM40膜层测量仪测量阀门表面涂层厚度 |
| 5 | 壁厚外卡规(带表) | 1台 | 精度0.1mm，测定范围：0-130mm，测定深度：235mm,指示误差：±0.3mm | CJ/T 216-2013 | 测量反面壁厚 |

二、报价资格

1、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，企业财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,具备承担采购项目的能力；

2、所提供的必须是供应商合法生产或代理的符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准的合格产品，并能确保在采购合同有效期内按照合同中规定的品名、厂家、规格、价格、批号、效期及时供货；

3、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担采购项目供货能力和服务；

4、供应商经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定；

5、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消报价资格。

三、报价要求

1、报价截止时间：2020年12月20日（17:00）；

2、报价为含税价格；

3、报价要求为书面密封报价（可邮寄），不接收传真和电子邮件报价。密封报价要求在信封的密封处加盖公章、信封上标明报价方企业全称。报价单每一页上加盖公章。

4、报价内容包含设备名称、规格型号、价格和交货期，同时提供企业的资质文件材料，包括营业执照、统一社会信用代码以及其它资质证书的复印件，报价方在复印件上加盖公章。

四、交货及付款

1、交货地点：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心实验室

2、交货方式：按照实际交货时间和要求交货；

3、运输及包装：适合运输方式的包装方式，包装、运输、保险费均含在货价内；

4、质量验收：根据我方所提技术要求及设备使用说明书对照验收；有量值溯源要求的设备待计量检定合格后验收；

5、付款条件：交货验收合格后，开具全额增值税票。

五、联系方式

1、报价文件提交地点：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心506室

2、报价联系人：；陈工2832552；

3、技术咨询人：周工 0562-2686590

4、报价文件邮寄地址：安徽铜陵经济技术开发区翠湖五路1991号